              - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

              - «САМАРСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО И РЕЗЕРВУАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

## 443901, Самара, ул. Грозненская, 57    т/ф.: (846) 266-84-68,  e-mail: info@sznro.ru, www.sznro.ru

Аварийные клапаны АК-500

Система экстренного сброса резервуарного давления

Основной причиной разрушения резервуаров при возникновении пожаров является их разрыв из-за скачкообразного повышения внутреннего давления. Пропускной способности вентиляционных клапанов КДС, КДМ в такой ситуации не хватает.

При пожаре на одном резервуаре, основной риск разрушения соседних связан не с «перекидыванием» огня, а с ростом внутреннего давления из-за повышения температуры.

АК-500 при критическом росте давления внутри резервуара, вызванным пожаром в резервуаре, или рядом с ним и сбрасывает давление внутри РВС. Снижение давления защищает от деформации стенки резервуара и системы пожаротушения.

Применение клапана дает дополнительное время в критической ситуации на принятие решений. Клапан снабжен системой сигнализации о своем срабатывании.

Своевременное получение сигнала об аварийном росте давления дает возможность опорожнить резервуар, минимизируя потери товарной продукции и последствия пожара

Рекомендации по применению таких клапанов указаны в:

СТО-СВ-03-020-2009, «Правила проектирования, изготовления и монтажа вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов», приложение п.13.4

ГОСТ Р 52910-2008, «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов, общие технические условия», приложение В.4

Применение АК-500 снижает риск деформирования стенок верхних поясов резервуара и разрушения трубопроводов, сухотрубов и систем надслойного пожаротушения.

Основные параметры клапана:

| Наименование основных параметров | Величина параметров |
| --- | --- |
| Условный проход, Ду мм | 500 |
| Давление срабатывания, Па, не более | 2 250 - 2 400 |
| Максимальная пропускная способность, м3/ч, не менее | 30 000 |
| Масса клапана, кг, не более | 100 |

Дополнительную информацию о клапане АК-500 Вы можете получить, связавшись с нами, или посетив наш сайт WWW.SZNRO.RU

С уважением,

Отдел маркетинга СЗНРО

# Footnotes

При испарении объем жидкости увеличивается  в 1 000 раз

# Text boxes

Сигнальный

шток

Излишки

давления

Излишки

давления